## Slide 1
Redução da perigosidade no laboratório de Química do Ensino Secundário com a Ferramenta SHE
VII Encontro da Divisão de Ensino e Divulgação da Química
J. R. M. PINTO*1,2, M. G. T. C. RIBEIRO1,2, A. A. S. C. MACHADO2
1LAQV/REQUIMTE
2Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Novembro, 2018
* jricardo.mpinto@gmail.com

## Slide 2: CONTEÚDOS
Introdução
Ferramenta SHE
Programa de trabalhos para o workshop

## Slide 3: 1. INTRODUÇÃO
Aumentar a Segurança Laboratorial → Desafio imperioso!
1
Risco
aumento da Segurança Laboratorial
redução do Risco
↓

## Slide 4: 1. INTRODUÇÃO
PARADIGMA DO RISCO
PARADIGMA ECOLÓGICO
Exposição
Perigosidade
RISCO
Risco
Exposição
Perigosidade
Risco
Exposição
Perigosidade
eliminação intencional
da perigosidade
controlo da exposição
Mudança de atitude incentivada pela Química Verde
Notes: Paradigma do risco: controlo da exposição (por exemplo, uso de equipamento individual, trabalho em hottes)
Paradigma ecológico: eliminação ou substituição de substâncias perigosas (não utilizar um reagente ou substituí-lo por outro menos perigoso)

## Slide 5: 1. INTRODUÇÃO
QUÍMICA VERDE (QV) e SEGURANÇA
P1
P3
P4
P5
P6
P2
Princípios da QV
P7
P11
P10
P9
P8
P12
Sínteses
menos perigosas
Planificação
molecular de
produtos mais seguros
Solventes e Auxiliares
inócuos
Promoção da segurança
para evitar
acidentes químicos
Notes: P3 – Sínteses menos perigosas
P4 – Planificação molecular de produtos mais seguros
P5 – Solventes e Auxiliares inócuos
P12 – Promoção da segurança para evitar acidentes químicos

## Slide 6: 1. INTRODUÇÃO
Perigos potenciais de substâncias químicas
Safety
Human Health
Environment
Perigos FÍSICOS
incêndio
explosão
...
Perigos para o AMBIENTE
ecotoxicidade variada
depleção da camada de ozono
...
Perigos para a SAÚDE
corrosão de tecidos e órgãos
intoxicações de variados tipos
...
Perigos
SHE

## Slide 7: 1. INTRODUÇÃO
Perigos potenciais de substâncias químicas
Safety
Human Health
Environment
Perigos FÍSICOS
H 2 _ _
Perigos para o AMBIENTE
H 4 _ _
Perigos para a SAÚDE
H 3 _ _
Perigos
SHE

## Slide 8: 2. A Ferramenta SHE
► ferramenta gráfica que sumaria os perigos SHE
  1) de substâncias químicas isoladas
  2) ou de conjuntos de substâncias usadas numa atividade laboratorial
► apresenta ideia global sobre a perigosidade
  advertências de perigo,
  perigos máximos para cada tipo de perigo (S, H e E),
  advertências que apresentam perigo elevado.
► construção simples ⟶ fácil utilização por estudantes do ensino secundário

## Slide 9: 2. A Ferramenta SHE
Construção da Ferramenta SHE
Consultar as Fichas de Dados de Segurança (SDS)
Perigos
físicos
Perigos para
a saúde humana
Perigos para
o ambiente
Advertências
de perigo
Informação dos perigos da substância
1
Códigos de perigo
H _ _ _
H _ _ _
H _ _ _
...
Advertências de perigo
______________
______________
______________
...
Obtenção das SDS → Websites de fornecedores de substâncias químicas
http://www.merckmillipore.com
http://www.sigmaaldrich.com
Exemplos:

## Slide 10: 2. A Ferramenta SHE
Informação nas SDS requerida pelo REACH REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Registation of Chemicals
1 – Identificação da substância/mistura e da sociedade /empresa
2 – Identificação de perigos
3 – Composição/informação sobre componentes
4 – Medidas de primeiros socorros
5 – Medida de combate a incêndio
6 – Medidas em caso de fugas acidentais
7 – Manuseamento e armazenagem
8 – Controlo da exposição/protecção individual
Limites de exposição à substância
9 – Propriedades físicas e químicas
10 – Estabilidade e reactividade
Condições a evitar, incompatibilidades, etc.
11 – Informação toxicológica
Efeitos potenciais para a saúde humana: valores de parâmetros de toxicidade
(para as diferentes vias de exposição: inalação, cutânea, oral, etc.)
Informações sobre carcinogenidade e mutagenicidade
12 – Informação ecológica
Toxicidade para o ambiente: valores de parâmetros para espécies animais
Persistência, potencial de bioacumulação e degradabilidade
Mobilidade da substância (nos solos)
13 – Considerações relativas à eliminação
14 – Informações relativas ao transporte
15 – Informação sobre regulamentação
16 – Outras informações

## Slide 11: 2. A Ferramenta SHE
Exemplo: CONSULTA DOS PERIGOS DO METANOL NA SDS

## Slide 12: 2. A Ferramenta SHE
Exemplo: CONSULTA DOS PERIGOS DO METANOL NA SDS

## Slide 13: 2. A Ferramenta SHE
Construção da Ferramenta SHE
Pontuar cada uma das advertências de cada tipo de perigo (S, H, E)
sem indicação de perigo
perigo moderado
perigo elevado
Critério:
Pontuação:
0
1
2
2

## Slide 14: 2. A Ferramenta SHE
Construção da Ferramenta SHE
Representar dados graficamente
3
Triângulo SHE (TSHE)
Representação gráfica da pontuação máxima atribuída às advertências de cada tipo de perigo
2
1
0
S
E
H
Exemplo
Perigosidade física (S)
  1 (perigo moderado)
Perigosidade para a saúde humana (H)
  2 (perigo elevado)
Perigosidade para o ambiente (E)
  0 (sem indicação de perigo)

## Slide 15: 2. A Ferramenta SHE
Construção da Ferramenta SHE
Representar dados graficamente
3
Espetro de Perigos Potenciais (EPP)
2
1
0
H225
H304
H315
H336
H361f
H373
H411
Representação gráfica da pontuação atribuída a todas as advertências de perigo

## Slide 16: 2. A Ferramenta SHE
Exemplos | Ferramenta SHE

## Slide 17: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she

## Slide 18: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she

## Slide 19: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she
Notes: Exemplo de inserir os perigos de uma substância

## Slide 20: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she

## Slide 21: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she

## Slide 22: 2. A Ferramenta SHE
Ferramenta disponível em:
http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_she

## Slide 23: 2. A Ferramenta SHE
Link:
http://educa.fc.up.pt/catalogo

## Slide 24: 3. PROGRAMA DE TRABALHOS para o workshop
AL1.1 | 11.º ano
Síntese do ácido acetilsalicílico
1) Analisar o protocolo experimental da AL1.1 e listar todas as substâncias envolvidas na síntese
2) Construir a ferramenta SHE para a AL1.1
2.1 Obter os SDS de todas as substâncias envolvidas
2.2 Usar o excel da Ferramenta SHE para obter o TSHE e o EPP da AL1.1
3) Construção da EV para a AL1.1
Notes: Em conclusão, a ferramenta SHE é útil e apropriada para obter, transmitir e facilitar a apreensão rápida de informação sobre a perigosidade potencial das substâncias químicas usadas nos laboratórios de ensino; a implementação da sua fácil construção pelos alunos permite contribuir para a formação destes em segurança (natureza dos perigos variados das substâncias, consulta de SDS, etc.).