Maria Manuel Tavares

# Text boxes

# Limão pilha

Material necessário :

- Eléctrodos de cobre e de zinco

- Fios condutores de cobre

- Lâmpada de 2V

Como proceder :

-  Introduzir os eléctrodos de cobre e de zinco verticalmente no limão à distância de 2 cm um do outro

-   Ligar o fio a cada um dos eléctrodos e ligar aos terminais do suporte da lâmpada

O que se observa ?

A lâmpada acende.

Como explicas ?

A corrente eléctrica é um fluxo de electrões através de um circuito condutor. O eléctrodo de zinco tem mais tendência que o cobre para perder electrões. O cobre, por sua vez, tem mais tendência para os ganhar que o zinco.

Os electrões circulam no fio condutor, do zinco para o cobre, acendendo a lâmpada. O sumo de limão funciona como meio condutor (electrólito), fechando o circuito.